道路の位置の指定等申請書

及び

申請図の作成の手引き

（事例及び作成例）

令和６年３月

枚 方 市

目　　　次

１．　指定する範囲の取り扱い　　‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐　１

２．　道路（私道）の位置の指定（変更の承認・廃止の承認）

申請書（様式）　　‐‐‐‐‐‐‐　２

３．　申請書の位置欄の記入例　　‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐　３

４．　申請書の道路欄の記入例　　‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐　５

５．　申請書の記入例及び申請図の作成例　　‐‐‐‐　８

６．　申請書の添付図書及び作成要領について　　‐‐‐‐‐‐１１

７．　申請図（原図） 〔様式 １〕    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐１６

８．　権利者の承諾書 〔様式 ２〕　　‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐１７

１．指定する範囲の取り扱い

（イ）接続道路が建築基準法第４２条第２項（道路後退）の場合

（ロ）指定道路内に里道・水路等が含まれる場合

指定する範囲を示す

２．道路（私道）の位置の指定（変更の承認・廃止の承認）申請書　（様式）

３．申請書の位置欄の記入例

（イ）接続道路が建築基準法第４２条第２項（道路後退）の場合

地番界を示す。

申請区域を示す。

（注）１．面積は、公簿・実測共に記入すること。

２．地番が多い場合は、別紙に整理すること。

（ロ）指定道路内に里道及び水路等が含まれる場合

地番界を示す。

申請区域を示す。

（注）

１．水路敷及び里道敷の面積が、各占用許可面積と等しいこと。

２．水路敷及び里道敷の公簿面積は、実測面積に合わせること。

４．申請書の道路欄の記入例

（イ）接続道路が建築基準法第４２条第２項(道路後退)の場合

（注）

１．指定道路面積 ＝ Ⓑ ＋ Ⓔ

２．後退部分は、（　）書きにて記入すること。

３．各欄の道路敷の実測面積が一致していること。

(道路求積図)　=　(位置の欄の面積)　=　(道路の欄の面積) Ⓐ　＋　Ⓑ　＋　Ⓔ

（ロ）指定道路内に里道及び水路等が含まれる場合

（注）

１．指定道路面積 ＝ Ⓕ ＋ Ⓒ

２．備考欄に「水路敷Ⓐ㎡・里道敷Ⓑ㎡を含む。」と記入すること。

３．水路敷及び里道敷の面積が各占用許可面積と等しいこと。

（ハ）指定道路の号線

(注)　１．　Ａ計 ＋ Ｂ計 ＝ 指定道路面積

２．　角切を要する曲折部の号線の取り方には、注意すること。

（角切がある場合）　　　　　　　　　（角切がない場合）

５．申請書の記入例及び申請図（原図）の作成例

（イ）道路の位置の指定申請書                                    　（記 入 例）

（ロ）私道の廃止の承認申請書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（記 入 例）

６．申請書の添付図書及び作成要領について

道路の位置の指定工事が完了したら、「道路（私道）の位置の指定（変更の承認・廃止の承認）申請書」正・副各１部を、「完了検査届出書」及び「公共・公益施設移管・帰属・寄付申請書」（総務管理課提出用）と共に、審査指導課に提出して下さい。

（イ）「道路（私道）の位置の指定（変更の承認・廃止の承認）申請書」は下記の要領により作成して下さい。

| 図書の名称 | 作成上の留意点 |
| --- | --- |
| 道路（私道）の位置の指定 （変更の承認・廃止の承認） 申 請 書 | 地番は全筆記入し、地番が多い場合は、別紙で整理すること。 申請地は分筆すること。 道路の本数は方向が変わるごとに１本とし、方向はＮＥａ°ｂ′ｃ＂とする。（８ページ参照） |
| 委 任 状 | 代理者に申請手続きを委任する場合に添付すること。 |
| 設 計 説 明 書 | 指定道路部分、角切部分、建築基準法第４２条第２項（道路後退） 部分を明確にし、申請書と面積が相違無いことを確認すること。また、道路側溝、排水施設を記入し、管理者を明確にすること。 |
| 印 鑑 証 明 書 | 土地所有者、権利関係者のもの。 申請書の受付日から３ヶ月以内のもの。 |
| 代 表 者 事 項 証 明 書 | 土地所有者、権利関係者が法人の場合に添付すること。 申請書の受付日から３ヶ月以内のもの。 以下のいずれかの方法で提出すること。 ①枚方市電子申請サービス（LoGoフォーム）で写しを提出した後、別途、原本を提出。 ②枚方市電子申請サービス（LoGoフォーム）で照会番号一覧を提出。 |
| 地 籍 図 | 法務局の写しを添付すること。水路（青色）、里道（赤色）、堤・堰 （緑色)等の色分けをし、位置指定区域を黄色で明確にすること。 |
| 土 地 登 記 簿 謄 本 | 以下のいずれかの方法で提出すること。 ①枚方市電子申請サービス（LoGoフォーム）で写しを提出した後、別途、原本を提出。 ②枚方市電子申請サービス（LoGoフォーム）で照会番号一覧を提出。 申請書の受付日から３ヶ月以内のもの。 |
| 明 示 指 令 書 | 正本に写し、副本に原本を添付すること。 |
| 水 利 権 者 等 の 同 意 書 | 水利組合、土地改良区、農業協同組合等。 |

| 図書の名称 | 縮 尺 | 作成上の留意点 |
| --- | --- | --- |
| 位 置 図 | 1／2,500 | 方位、地形、区域の境界及び公共施設等を記入すること。 |
| 道 路 位 置 指 定 申 請 図 [電子データ] 〔様式 １〕 | 1／300 以上 | ● 申請区域の名称 地名（町名）を記入すること。【例：枚方市大垣内町二丁目】 ● 用途地域の記入 ● 申請図作成者の住所、氏名を記入すること。 ● 附近見取図 縮尺、方位及び公共施設等を記入し、申請地を黄色で着色すること。 ● 地籍図 方位を記入し、位置指定区域を黄色、水路は青色、里道は赤色、堤堰は緑色等で色分けすること。 ● 道路横断図 縮尺、勾配、路面及び路盤の詳細等を記入すること。 ● 雨水排水施設構造図 縮尺、側溝、人孔、管、開渠、暗渠、会所及び集水桝等を 記入すること。 ● 標識詳細図 縮尺、設置位置断面を記入すること。 ● 平面図 １．縮尺、方位、位置指定道路及び道路後退部分の範囲を 朱線で囲むこと。 ２．申請地及び隣接地の地番を記入すること。 ３．土地内にある建築物及び工作物、道路及び水路の位置を記入すること。 ４．指定道路、方向、延長、幅員及び角切を記入すること。 （単位：ｍ、小数点以下第２位まで） ５．予定建築物の用途、敷地の形状及び規模を記入すること。 ６．接続道路の種類、名称及び幅員等を記入すること。 ７．排水施設等は流末の既設人孔（放流先）まで記入する こと。 ８．申請地、隣接地の地番界を明確に記入すること。 （ ） ９．標識設置位置を記入すること。 10．申請図の電子データを提出すること。データ形式はPDFとし、原図の縮尺を必ず記入すること。 |
| 権 利 者 の 承 諾 書 〔様式 ２〕 |  | 登記簿謄本と承諾者の住所が異なる場合は裏付けが必要 です。 |

| 管理する者の承諾書 |  | 道路管理者が交付する承諾書を添付すること。 |
| --- | --- | --- |
| 現 況 図 | 1／300 以上 | 方位、形状、区域の境界線、公共施設の位置、土地の地番、地盤高及び権利を有するものの建築物及び工作物等を記入すること。 |
| 土 地 利 用 図 |  | 方位、区域境界線、指定道路の位置形状（幅員・角切・延長）、計画戸数、区画割、敷地面積及び計画予定建築物を記入すること。 |
| 造 成 平 面 図 |  | 方位、区域境界線、指定道路の位置形状（幅員・勾配・角切・延長）、切土・盛土の色分け、擁壁及びがけの位置、形状及び記号、計画地盤高、地形（等高線）、断面位置及び記号を記入すること。 |
| 造 成 断 面 図 |  | 区域境界線、切土・盛土をする前後の地盤面、地盤高、切土・盛土の色分け、隣地との取合い（高低差がある場合は詳細図が必要（1／50以上））、断面位置及び記号を記入すること。 |
| 排 水 施 設 平 面 図 |  | 排水施設の位置、種類、材料形状、流水方向、放流先位置 形状及び水利計算（集水域の検討）を記入すること。 |
| 排 水 断 面 図 |  | 管渠位置形状（人孔、管径、距離、土被り及び地盤から管底 までの高さ等）を記入すること。 |
| 流 末（水 路）構 造 図 | 1／50 以上 | 接続する下水管又は放流する水路及び河川の構造を記入すること。 |
| 排 水 施 設 構 造 図 |  | 側溝、人孔、管、開渠、暗渠、会所、集水桝等を記入する こと。 |
| 道 路 縦 横 断 図 | 1／300 以上 | 勾配、現況及び計画高さ、測点、路面・路盤の詳細、人孔、側溝、取付け管の形状、埋管の位置等を記入すること。 |
| 求 積 図 |  | 申請区域全域、道路敷、宅地等ごとに記入すること。 |
| 擁 壁 構 造 図 | 1／50 以上 | 擁壁寸法・勾配、材料の種類、配筋を記入すること。鉄筋 コンクリート造の場合は構造計算書を添付すること。 |

（ロ）標識の設置

位置の指定を受けようとする道路には、下図により標識を設置してください。

ただし、当該道路が枚方市へ寄附されることがあらかじめ確認できたときはこの限りではありません。

（参考）表示内容及び形状

材　料：腐食、破損及び劣化しにくいものであること

文　字：下地と容易に識別できる色で、退色又は剥離し

にくい塗料等を用いて表示すること

# Text boxes

2.00ｍ

４ｍ未満

道

路

位置指定道路延長

道路後退線

0.35ｍ

管理者と協議し許可等を受けること

（占用許可又は工事施工承認等）

里道又は公有水路等

道路境界線

里道又は公有水路等

位置指定道路延長

４ｍ以上

道

路

道

路

４ｍ以上

位置指定道路延長

≪ 位置の欄 ≫

・ 申請区域の全筆を記入すること。

・ 申請区域及び公共施設用地の分筆を完了すること。

・ 全ての所有者及び権利関係者の同意については、権利者の承諾書に記名、捺印のうえ、印鑑証明書等を添付すること。なお、法人の場合は代表事項証明書も添付すること。

・ 後述の「３．申請書の位置欄の記入例」を参照のこと。

・ 後述の「３．申請書の位置欄の記入例」を参照のこと。

≪ 道路の欄 ≫

・ 道路の本数は、方向が変わるごとに１本とし、号線番号を記入すること。

・ 記入数値は、小数点以下第２位まで記入すること。(単位：ｍ、㎡)

・ 道路方向は、Ｎ（北）よりＥ（東）、Ｓ（南）の方向を測り、１８０度未満にて

記入すること。

・ 後述の「４．申請書の道路欄の記入例」を参照のこと。

（注）道路敷の実測面積の合計が、各欄ともに求積図と一致していること。

（道路求積図）＝（位置の欄に記入された道路部分の実測面積の合計）

＝（道路の欄に記入された実測面積の合計）

・ 後述の「５．申請書の記入例及び申請図の作成例」を参照のこと。

2.35ｍ

１００－３

１０１－１

枚方

１００－１

１００－２

４ｍ未満

１０１－２

道

路

４ｍ以上

１０１－１

１０１－２

１０１－３

１００－１

道

路

水路敷

里道敷

道路部分　Ⓑ

Ｗ

道路後退部分　Ⓐ

すみ切部分　Ⓔ＝Ⓒ＋Ⓓ

Ｌ

４ｍ未満

ａﾟｂ’ｃ”

Ⓒ

Ⓓ

Ｗ

すみ切部分Ⓕ＝Ⓓ＋Ⓔ

（水路部分を含む）

道路部分　Ⓒ

(里道・水路部分を含む)

Ｌ

水路部分　Ⓐ

里道部分　Ⓑ

４ｍ以上

ａﾟｂ’ｃ″

Ⓓ

Ⓔ

Ｗ

４

角切部分 Ｂ4

角切部分 Ｂ1

４ｍ以上

道　　路

Ｗ

Ｗ

１

２

１号線 Ｌ１

Ａ1

２号線 Ｌ２

Ａ2

Ｗ　３

３３３号線 Ｌ３

Ａ3

角切部分 　Ｂ3

Ａ4

ａ1ﾟｂ1’ｃ1″

ａ2ﾟｂ2’ｃ2″

ａ3ﾟｂ3’ｃ3″

１号線

２・４号線

３号線

４号線Ｌ４

６０ｍｍ

１００ｍｍ

建築基準法による

指定道路

８０ｍｍ

４０ｍｍ

Φ６ｍｍ

４.5ｍｍ

設置方法

標　識

宅　地

道　路